СТАБИЛИЗАТОР СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

«TEPLOCOM ST-555»

Техническое описание, инструкция по настройке и проверке.

Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения настройки и проверки стабилизатора «TEPLOCOM ST-555» (далее по тексту – стабилизатор) с целью получения параметров в пределах допусков.

Инструкция предназначена для проведения настройки стабилизатора на предприятии-изготовителе.

1  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.1  К настройке стабилизатора допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие эксплуатационные документы и документацию, приведенную в п. 3.1 настоящей инструкции и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2  При настройке и проверке стабилизатора все контрольно-измерительные приборы и оборудование должны быть заземлены, необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на используемое средство измерений в разделе “Указание мер безопасности,” а также меры защиты ПП и ИМС от статического электричества по ОСТ 11.073.062-84. Общие требования безопасности при проведении проверки и настройки источников должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.3.019-80.

2  Требования к рабочему месту

2.1 Настройка и проверка стабилизатора должны осуществляться на рабочем месте, отвечающем следующим техническим требованиям:

- к рабочему месту должно быть подведено напряжение переменного тока 220 В частотой 50 Гц;

- рабочее место должно иметь шину заземления;

- рабочее место должно быть оснащено необходимым инструментом и приспособлениями, а также комплектом контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры, указанной в пункте 5.1.

- оборудование, применяемое при настройке, должно соответствовать стандартам и технической документации на них, а измерительные приборы должны быть поверены в соответствии с ГОСТ 8.002-86, иметь паспорта (формуляры), содержащие основные параметры и свидетельства о поверке.

2.2  Настройку и проверку стабилизаторов проводить при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха 25 ± 10 ºС;

- относительная влажность воздуха 45 - 80 %;

- атмосферное давление 630 - 800 мм рт. ст. (84,0 - 106,7) кПа.

3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Документация, используемая при настройке стабилизаторов, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Спецификация стабилизатора

Схема электрическая принципиальная

Сборочный чертеж стабилизатора

Сборочный чертеж платы управления

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа состоит из автотрансформатора TR1 и блока коммутации обмоток со схемой управления. В процессе работы схема управления отслеживает изменение входного напряжения и, в соответствии с результатами измерения переключает обмотки автотрансформатора, поддерживая стабильным выходное напряжение стабилизатора.

Блок питания схемы управления состоит из диодного моста (VD3), фильтра на конденсаторе С2 и микросхеме импульсного стабилизаторов 12В DА1 (LM2574M-12V). Напряжение питания процессора DD1 +5V (цепь VDD) формируется с помощью микросхемы DA2 и транзистора VT4.

Измерение входного сетевого напряжения производится с помощью однополупериодного выпрямителя, выполненного на диоде VD7 и резистивного делителя с фильтром R7, R12, R14, C6. Для защиты от бросков напряжения используется цепочка R16, VD10, VD11, C9. Полученное выпрямленное, пониженное и отфильтрованное напряжение подается на вход 7 АЦП микроконтроллера DD1 (PIC16F676-I/P). Для определения момента ZC (Zero Cross – момент, когда сетевое переменное напряжение равно 0) напряжение с выхода однополупериодного выпрямителя подается через делитель с фильтром R6, R11, R13, C5 на базу транзистора VT5. Прямоугольные импульсы с коллектора транзистора VT5 поступает на вход 6 микроконтроллера DD1. Во время отрицательной полуволны сетевого напряжения напряжение транзистор VT5 закрыт и напряжение на коллекторе равно 5В, во время положительной полуволны – транзистор открывается и напряжение на коллекторе равно 0В. Анализ напряжения на выводе 6 позволяет микроконтроллеру определять моменты ZC.

Стабилизация выходного напряжения производится переключением обмоток автотрансформатора ТR1 с помощью реле К1 и К2. Реле  K1 переключает входные обмотки автотрансформатора, реле K2 – выходные. Для защиты от коммутационных бросков напряжения на входе схемы включен варистор RU1, а на выходе RU2. Реле K1 включается транзистором VT3, реле K2 – транзистором VT2. Управление транзисторами VT3, VT2 осуществляется с выводов 11 и 10 микроконтроллера DD1. Для защиты транзисторов от бросков напряжения параллельно обмоткам реле включены диоды VD6, VD9. Для уменьшения искрения контактов реле микроконтроллер переключает реле в моменты ZC.

Управление светодиодами HL3 (“Сеть”) и HL4 (“Выход”) осуществляется непосредственно с выводов 3 и 2 микроконтроллера DD1. Последовательно со светодиодами установлены токоограничивающие резисторы R21, R22. К выводу 5 микроконтроллера DD1 подключена перемычка XР16. Замкнув контакты перемычки джампером, мы замыкаем вывод 5 микроконтроллера на «корпус» и переводим его в режим настройки. Для перевода прибора в режим настройки необходимо вставить джампер в перемычку ХР16, установить ЛАТРом на входе прибора напряжение 210В и включить стабилизатор. Сразу после включения микроконтроллер проверяет состояние вывода 5. Если напряжение на выводе 5 равно 5В – стабилизатор входит в основной режим стабилизации входного напряжения. Если напряжение на выводе 5 равно 0В – микроконтроллер проводит измерение входного и выходного напряжений и запоминает эти значения в энергонезависимой памяти. Эти данные используются при дальнейшей работе стабилизатора.

Измерение выходного сетевого напряжения производится с помощью однополупериодного выпрямителя, выполненного на диоде VD8 и резистивного делителя с фильтром R5, R10, R15, C7. Для защиты от бросков напряжения используется цепочка R17, VD12, VD13, C10. Полученное выпрямленное, пониженное и отфильтрованное напряжение подается на вход 8 АЦП микроконтроллера DD1 (PIC16F676-I/P). Если напряжение на выходе реле К2 находится в пределах 170…242В процессор включает реле К4 и подает стабилизированное напряжение на выходную розетку. При этом включается светодиод HL4 «Выход».

- НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

  - Для настройки и проверки стабилизатора используются следующие приборы и вспомогательное оборудование:

- мультиметр UNI-T (2 шт);

- эквивалент нагрузки 220В 200ВТ;

- линейный автотрансформатор 220В 1000ВА (ЛАТР)  (2шт).

Допускается использование других приборов с аналогичными  характеристиками.

  - Настройка стабилизатора производится в следующей последовательности.

    - Собрать стенд для настройки стабилизатора согласно приложению А.

    - Установить джампер на штыревой разъем XP16.

    - Подключить стабилизатор к ЛАТР2. С помощью ЛАТР1, ЛАТР2 и мультиметра V1 установить переменное напряжение 210В. При этом индикатор HL3 «Сеть» должен включиться, а индикатор HL4 «Выход» должен кратковременно вспыхивать каждые 3 сек.

    - Убрать джампер из штыревого разъема XР16. Индикатор HL4 «Выход» начнет светиться непрерывным светом.

    - Установить джампер на штыревой разъем XP16. При этом индикатор HL3 «Сеть» будет светиться непрерывно, а индикатор HL4 «Выход» будет кратковременно вспыхивать два раза подряд каждые 3 сек.

    - С помощью ЛАТР1, ЛАТР2 и мультиметра V1 установить переменное напряжение 170В. Убрать джампер из штыревого разъема XР16. Индикатор HL4 «Выход» начнет светиться непрерывным светом.

    - Установить джампер на штыревой разъем XP16. При этом индикатор HL3 «Сеть» будет светиться непрерывно, а индикатор HL4 «Выход» должен кратковременно вспыхивать три раза подряд каждые 3 сек.

    - С помощью ЛАТР1, ЛАТР2 и мультиметра V1 установить переменное напряжение 242В. Убрать джампер из штыревого разъема XР16. Индикатор HL4 «Выход» начнет светиться непрерывным светом, а через 3 сек начнет мигать с частотой 3 Гц.

    - Выключить стабилизатор.

  - Проверка  стабилизатора производится в следующей последовательности.

    - С помощью ЛАТР1, ЛАТР2 и мультиметра V1 установить переменное напряжение 165В.  Проверить, что индикатор HL3 «Сеть» начинает моргать при напряжениях меньше, чем (165±5)В. Уменьшая напряжение на входе проверить, что нагрузка отключается при выходном напряжении менее чем (170±3)В, контролировать выключение светодиодного индикатора HL4 «ВЫХОД».

    - Плавно увеличивать напряжение на входе стабилизатора от 165 до 260В. Проверить по щелчкам реле, что обмотки трансформатор переключаются при напряжениях (185±4)В , (210±4)В , (235±4)В. Убедиться, что во всем диапазоне входных напряжений, напряжение на выходе стабилизатора всегда будет в диапазоне от 200В до 240В и индикатор HL3 «Сеть» горит ровным светом.

    - Проверить, что индикатор HL3 «Сеть» моргает при входном напряжении большем чем (260±5)В. Увеличивая напряжение на входе проверить, что нагрузка отключается при выходном напряжении более чем (242±3)В, контролировать выключение светодиодного индикатора HL4 «ВЫХОД».

    - Плавно уменьшать напряжение на входе стабилизатора от 260В до 165В. Проверить по щелчкам реле, что обмотки трансформатора переключаются при напряжениях (230±4)В , (205±4)В , (180±4)В. Убедиться, что во всем диапазоне входных напряжений, напряжение на выходе стабилизатора всегда будет находиться в диапазоне от 200В до 240В.

    - Отключить ЛАТР1 от сети. Отключить стабилизатор от ЛАТР2.

Приложение А.

Схема настройки и проверки стабилизаторов