| Применение микросхем A277D (К1003ПП1) |
| --- |
|  | Николай Большаков, г.Нижний Новгород |
| Микросхема A277D (К1003ПП1) предназначена для индикации уровня сигнала на светодиодных линейках и может быть применена, например для индикации уровня сигнала в усилителях мощности, измерения напряжения (ориентировочно) в устройствах электропитания и другой технике. Типовая схема включения приведена на рис.1. Рис.1 С помощью резисторов R1, R2 и R3 устанавливаются верхняя (Umax) и нижняя (Umin) границы индицируемых напряжений. Расчет сопротивлений этих резисторов осуществляется по нижеприведенным формулам: Iт=Ucc/(R1+R2+R3) Пусть Ucc=1B, Umin=1V, Umax=6V. R1:R2:R3=Umin:(Umax-Umin):(Ucc-Umax) R1:R2:R3=1:5:9 15R1=Ucc/Iт=15V/0,1mA=150к R1=10к, R2=50к, R3=90к На рис.2 приведена еще одна схема включения. Здесь нижняя граница измерения Umin=0 Вольт. Рис.2 Расчетные формулы для этой схемы будут: Umin=0V,Iт=0,1mA R1:R2=Umax:(Ucc-Umax) |