Питание люминесцентной лампы, с помощью приведенной схемы, можно осуществить как от 5 В, так и от 12, только во втором случае надо увеличить R4 раза в два и подобрать параметры импульсов.

Принципиальная схема - Питание люминесцентной лампы ЛБ4 от 5 Вольт

DD1 - 555 (Отечественный аналог КР1006ВИ1).

Принцип работы

Микросхема DD1 генерирует импульсы с характеристиками, определяемыми R1, R2, C1. Импульсы усиливаются транзистором VT1 и поступают на затвор импульсного транзистора VT2, а на стоке VT2 сигнал все время держится на Uп (12 В), на протяжении импульса просаживается до земли (Ток через первичную обмотку при этом линейно нарастает), а после закрывания транзистора происходит выброс (обычно больше 10 В на первичной обмотке), который повторяется и на вторичной обмотке, через VT2 заряжая C3 и обеспечивая ток через лампу. Hа стоке VT2 сигнал в "холодном" режиме должен быть примерно таким:

Диаграмма формы напряжения - Питание люминесцентной лампы ЛБ4 от 5 Вольт

Цепочка VD1C2 предназначена для запуска лампы в оптимальном режиме. После включения схемы лампа находится в "холодном" режиме работы с низким КПД. При этом на лампе падает Напряжение около 250 В, а на стоке VT2 выбросы при этом достигают 10 В, напряжение на C2 достигает примерно такой же величины, при этом за счет более быстрого заряда C1 промежутки между импульсами уменьшаются, за счет чего возрастает выходная Мощность. После перехода лампы в "горячий" режим напряжение на ней падает до 50 В. Выбросы на стоке VT2 значительно уменьшаются, мощность падает до номинальной. Такое решение позволяет снизить потребляемую мощность до одного Ватта без перехода в "холодный" режим.

Настройка

Для увеличения мощности уменьшаем длительность паузы, что достигается регулировкой R1. При максимальной мощности длительность импульса будет почти равна длительности паузы. Рекомендуется для начала впаять вместо R1 переменный резистор 100 К, а вместо R2 - 5 К и подобрать желательный режим под конкретную лампу.

Детали и замены

VT1 - KT3107Д или близкий VT2 - КП946Б. Транзистор можно заменить любым импульсным транзистором, как полевым, так и биполярным (возможно, придется подобрать R4, R5). Транзистор должен держать напряжение >80 В (KT946 - 500 В) и иметь небольшое падение напряжения при токе 1 А. Трансформатор можно намотать на кольце 400 20х12х6 или броневом сердечнике СБ-20 из беспородного феррита с близкими результатами.

I - 10 витков толстым проводом (0,5 мм)

II - 150 витков тонким проводом (0,2 мм)

А на броневом сердечнике первичная 5 витков, вторичная 100. Вторую обмотку следует мотать с учетом того, что на ней будут высоковольтные броски! Лучше мотать не менее чем в два изолированных слоя (или секции), и следить, чтобы витки из начала и конца намотки не касались друг друга. Если марка феррита отличается, можно поиграть с длиной импульса для получения наилучшего КПД. VD2 - любой с обратным напряжением >1 кВ. Лампа ЛБ4.

Источник: www.ntpo.com