МD  IB «FORTUNE».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Выбор частоты от 4,5кГц до 19,5 кГц., при настройке датчика, с сохранение в EEPROM.

- Имеется 3 профиля для настройки и выбора датчика, с сохранением в EEPROM.

- Выбор порога «SENS»-ручной, с шагом 5mV., орган оперативный.

- Выбор регулировки излучаемой мощности ТХ- ручной,  с сохранением в EEPROM.

- Регулировка «GR.Ball»-ручная, с сохранением в EEPROM.

- Регулировка звука «Volume» -ручная, с сохранением в EEPROM.

- Отключаемая опция (атака громкости) «Attack Volume», то есть, зависимость уровня громкости от уровня сигнала цели, параметр сохраняется в EEPROM.

- Опция выбора «ALL\DISC», сохраняется в EEPROM.

- Имеется отображение VDI, шкального типа и в цифровой форме.

- Имеется программный фильтр «Filtr», для устранения помех и с переходными процессами сигналов, параметр сохраняется в EEPROM. Рекомендуемый параметр(2-3).

- Имеется программная компенсация вычитания грунта по каналу Х, опция доверительная.

- Отключаемая опция дистанционного снятия звукового сигнала, при наличии FM приёмника, параметр сохраняется в EEPROM.

- Имеется опция просмотра разбаланса датчика.

- Имеется выбор подсветки дисплея

- Питание от 6 до 12 вольт.

- Потребление прибора в режиме молчания  без подсветки, зависит от установленной мощности ТХ.

- Имеется специальная опция для настройки датчиков.

Работа с меню в рабочем режиме.

Вход в меню для изменения параметров осуществляется кнопкой «MENU».

- Опция установки громкости «Volume» звукового сигнала при обнаружении цели, изменение громкости кнопками (← →), далее кнопкой (↓) вход в следующее подменю.

- Опция «ALL\DISC», при «ON» выключается звук на чёрные металлы, на дисплее на шкале буква «D», при «OFF» включается звук на чёрные металлы, на шкале буква «А».

Выбор кнопкой (→), выход в следующий параметр (↓).

- Опция выбора атаки громкости звукового сигнала при обнаружении цели «Attack Vol», кнопкой (→) активация этого параметра, «OFF»- параметр выключен, «ON-параметр включён. Атака громкости зависит от параметра «Volume», то есть атака будет начинаться с установленного параметра «Volume». Кнопкой (↓) вход в следующее подменю.

- Опция фильтр «Filtr». Эта опция не много подавляет (болтанку) в каналах, при неправильных махах датчика по отношению к грунту и не однородности его, также подавляет короткие индустриальные помехи, которые проходят с датчика на вход приёмника. При 0, фильтр отключён, при 5 подавление самое максимальное, при этом немного теряем в глубине. Вход в следующее подменю кнопкой (↓).

- Компенсация сигнала грунта в канале Х «Compen. X:», опция доверительная. Для чего введена эта опция. Пример, когда сигнал от цветной цели имеет минимальный отклик, и не может «перетянуть» сигнал грунта, цель может быть пропущена. В однотональных приборах, такая цель не будет обнаружена, где присутствует 2 тона, озвучивание будет низким тоном (чёрмет).  Для того что бы правильно дискриминировать такую цель, надо вычесть сигнал грунта из суммы принятого сигнала (грунт+цель). По этому в данном приборе введена доверительная опция компенсации по каналу Х, для того чтобы вытянуть такую цель в цветной сектор. Оператор сам может выбирать уровень вычитания. При 0, вычитания нет, при 5 максимальное вычитание.

- Следующая опция, включение дистанционного снятия звукового сигнала на FM-приёмник. Активация кнопкой (→), «OFF-выключен», «ON-включен», при активации FM выключается звук на громкоговоритель. Рабочая частота FM передатчика 90 мГц. Вход в следующее подменю  (↓).

- Опция выбор датчика. В режиме «Настройка датчика», можно прописать три профиля, тем самым можно на ходу, менять датчики. Кнопкой (→), выбираем профиль под конкретный настроенный датчик, для этого прибора. В данном комплекте идёт один датчик, и в профиле прописана частота данного датчика, «Coil_1».  Вход в следующее под меню кнопкой (↓).

Примечание: перемещение вверх по подменю кнопкой (↑), выход в рабочий режим из          любого подменю, кроме опции «Разбаланса датчика», кнопкой «MENU».

Оперативные кнопки в рабочем режиме.

Кнопками  «SENS» (← →), осуществляться выбор порога чувствительности «S05», отображение в первой строке в левом угле дисплея. Данная опция не заносится в EEPROM. При включении прибора, порог автоматически устанавливается на пороге 5. Ближе к 0, чувствительность выше.

Удержание кнопки «LIGHT» (↑) более 2 сек., включается подсветка дисплея, обратное нажатие более 2 сек., выключение. На шкале S метра, при вкл. подсветки буква «L», при выкл. подсветки буква «S».

Кратковременное нажатие кнопки (↑), из рабочего экрана, вход в опцию установки мощностью ТХ, кнопками (← →) выбор мощности, мощность устанавливается в зависимости минерализации грунта, выше 200 не имеет смысла, нормальный ток 70-150mA.

Кнопкой «G.B» (↓), вход в режим отстройки от грунта (синограф), отстройка от грунта осуществляется  кнопками (← →). Цифровой резистор имеет 255 шагов. Отстройка от грунта осуществляется поднятием и опусканием датчика к грунту. Манипулируя кнопками (← →), надо найти такое положение, при котором сигнал от грунта будет в чёрном и цветном секторе, озвучивание будет 2 тонами или не будет отображения и звука, зависит от SENS.  Порог чувствительности «SENS», напрямую связан с чувствительностью в этой опции.

Вход в опцию «Баланс датчика», кнопкой «GB», удерживая её в течении 2 сек., выход этой же кнопкой.

Режим настройки датчиков.

Для вхождения в этот режим, надо обесточить прибор, далее нажимаем и удерживаем кнопку «MENU», подаём питание. Через не большую паузу на дисплее высветится «Setup Coil_1», отпускаем кнопку. Здесь попадаем в первый профиль установки датчика. В первой строке отображается реальный ток контура. Во второй строке в левой стороне, частота на которую будет настраиваться контур, в правой стороне управление мощностью ТХ. Кнопкой , (↑) выбираем управление частотой или мощностью, там где будет стоять маркёр (засвеченный прямоугольник), там и будет осуществляться управление. Кнопками  (← →), осуществляется набор частоты или регулировка мощностью. Для нахождения резонанса, будем пользоваться, показанием потребляемого тока контура.

Катушки должны быть в экране, экран на ваше усмотрение. Улаживаем катушки в корпус, где будет производится заливка, фиксируем катушку ТХ (термоклеем или чем постоянно пользуетесь для этих процедур), подключаем катушку к кабелю с которым будет использоваться датчик, с другой стороны кабель подключаем к выходу ТХ. Контурный конденсатор размещаем в датчике, резонанс последовательный, не забываем. Желательно иметь мультиметр с измерением индуктивности. Зная индуктивность, по программе можно ориентировочно рассчитать ёмкость на частоту, на которую будет работать контур.

Задаём мощность в районе 20-30 шагов цифрового резистора, во второй строке напротив ТХ020. Далее кнопкой (↑), ставим маркёр на частоту и начинаем смещать частоту в верх или вниз, для нахождения максимального тока в первой строке. Когда будет найден максимум потребления тока контура, это и будет резонанс контура, если не устраивает частота, подбираем ёмкость и манипулируем кнопками. Когда определились с частотой, конденсатор фиксируем в датчике. На этом, настройка ТХ, завершена.

При выборе рабочей частоты RX, надо руководствоваться тем, что чем больше разнос по частоте между ТХ и RX, тем выше термостабильность датчика, но при этом надо увеличивать количество витков, или поднимать усиление предварительного усилителя. Разнос можно выбрать от 800Гц до 1,5кГц, Запас перестройки цифрового регулятора БГ, хватает для перестройки фазы.

При расчёте контур RX, также используем мультиметр и программу «Кортур».

Как правило если точно замерена индуктивность и рассчитана ёмкость по программе «Контур», всё должно встать на свои места.

Подключаем контур RX (катушку и конденсатор) к кабелю в датчике, со стороны прибора на вход RX. Кнопкой (↓) входим в опцию «Balanse coil», Совмещаем катушку RX, по отношению катушки ТХ, по минимальному показанию, не забываем оставлять настроечную петлю. Нашли минимум показания, фиксируем (термоклеем).

Ложем кусочек феррита торцом с внешней стороны датчика с боку, где перекрещиваются катушки ТХ и RX. Сигнал от феррита не должен быть больше 4 вольт и меньше 1 вольт, если больше отодвигаем феррит или уменьшаем мощность ТХ, если маленький увеличиваем мощность ТХ или придвигаем феррит.

Кнопкой (↓) входим в опцию «Phase», кнопками (← →) можно смещать фазу сигнала феррита, манипулируя этими кнопками, находим по шкале минимальное отклонение в обе стороны, что бы мигали по одному сегменту с каждой стороны, это и будет правильной установкой фазы по ферриту. Можно не большой ёмкостью конденсаторов, также смещать фазу сигнала от феррита.

Смещение фазы, регулятором БГ не линейная, начиная с 0 до 150 шагов по цифровому рез., изменения не большие, начиная с 150 до 255 регулировка фазы более существенная, так что это надо учитывать.

Фазировку катушек, можно проверить в опции «Phase», когда настроите фазу по ферриту, поднесите разные цели из разных металлов, сигнал по шкале должен расти к знаку (+).

Кнопкой «MENU», можно войти в следующие профили настройки датчика, там также имеются те же самые опции, что и в первом профиле. Из основного меню можно выбирать профили под конкретный датчик, который будете пользовать.

При заливке датчика можно пользоваться опцией «Balanse Coil», поправляя катушки и подстроечную петлю в процессе полимеризации эпоксидного клея.

По хорошему конечно надо иметь осциллограф и умение работать с ним. Осциллографом можно про контролировать сигнал, что бы не был искажён, посмотреть амплитуду, да и установка фазы не составит большого труда, главное вникнуть.

Настройка контура RX, в режиме генератора прибора, может не получится, контур имеет маленькую добротность и чёткого резонанса можно не увидеть.

Как пользоваться однолучевым осциллографом, расписано в теме «Соха-2Т-М».

Единственно, что в «FORTUNE» как и в «СОХЕ-3TD-M», фаза устанавливается на 0 градусов.