Усилитель для домашнего кинотеатра BBK AV210T

Этот многофункциональный усилитель займет достойное место в домашнем кинотеатре, состоящем из DVD-плеера со встроенными декодерами Dolby Digital/DTS и пассивной акустической системы, рассчитанной для работы в помещениях среднего размера. AV210T оснащен цифровым FM/AM тюнером, позволяющим сохранить в памяти до 50-ти настроек, т. е. подавляющее большинство популярных радиостанций. Эквалайзер с 8 предустановками и режимом ручной настройки дает возможность создавать звуковую картину, наиболее полно соответствующую Вашему вкусу. Если по каким-либо причинам акустическая система используется без сабвуфера, то Вы можете воспользоваться функцией "компрессор баса", значительно повышающей уровень низкочастотной составляющей аудиосигнала. Встроенный декодер Cyber Logic позволяет преобразовывать стереофонический звук в полноценный пространственный.

Универсальный цифровой FM/AM тюнер с памятью на 50 радиостанций

Декодер Cyber Logic, преобразующий стереофонический сигнал в многоканальный

2 стереофонических входа: VCD, DVD

Вход 5.1CH для подключения декодированного сигнала Dolby Digital/DTS

Выход для подключения активного сабвуфера

Компрессор баса, делающий низкие частоты более глубокими и насыщенными

Графический эквалайзер с 8 предустановками и возможностью ручной и автоматической настройки

Цифровая система Караоке и 2 микрофонных входа

Автоматическое определение входного сигнала

Большой динамический VFD-дисплей

Пульт дистанционного управления

Автоматическая защита от короткого замыкания и перегрузки

| Встроенные декодеры: | Cyber Logic |
| --- | --- |
| Коммутационные возможности: | Аналоговый стереофонический аудиовход - 2 Аналоговый аудиовход 5.1CH Выход для подключения активного сабвуфера Микрофонный вход – 2 |
| Выходная мощность: | Фронтальные каналы, Вт (RMS, 1 кГц, 4 Ом) 2*50 Центральный канал, Вт (RMS, 1 кГц, 4 Ом) 15 Тыловые каналы, Вт (RMS, 1 кГц, 4 Ом) 2*15 |
| Общие: | Количество настроек радиотюнера (FM/AM) 30 / 20 КНИ, % < 1 Рекомендуемое сопротивление подключаемой акустической системы, Ом - 4 ~ 8 Количество каналов усиления - 5 Напряжение питания (В; Гц) - 220; 50 Размеры, мм - 430 * 340 * 132 Вес, кг - 8 Размеры в упаковке (мм) 510 * 440 * 230 Вес в упаковке (кг) - 8,7 |