# Как соединить два компьютера кабелем витая пара.

## 1. Готовимся.

1.1 Для начала надо проверить есть ли в соединяемых компьютерах сетевые карты! И желательно узнать какую скорость они поддерживают. Это можно посмотреть или в инструкции к сетевой карте, или на диске/дискете, или на сайте производителя, или в распечатке, которую иногда делают в магазине. Скорость может быть 10 Мбит, 100 Мбит или 100 Мбит. Или скорости могут быть написаны через слеш: 10/100 или 10/100/1000.

1.2.1 Если вы не хотите покупать кабель, а решили сделать его сами, то необходимы следующие предметы:

- обжимной инструмент для витой пары (обжимка/обжималка), если его нет, то можно воспользоваться тонкой плоской отвёрткой (что не очень хорошо, но можно)

- минимум 2 вилки для 8-ми жильной витой пары (RJ-45) по «научному» – восьмиконтактный модульный соединитель (лучше взять с запасом, т.к. наверняка вы что-то неправильно сделаете). Эти вилки похожи на телефонные, но только больше. Можно ещё взять резиновые колпачки на вилки.

- Кабель – витая пара на 8 жил. Если вы узнали, какую скорость поддерживает ваша сетевая карта, то можно выбрать наиболее подходящий кабель. Если скорость 10 или 100 Мбит, то вам нужен кабель пятой категории, если 1000Мбит (Гигабит) , то шестой категории. Категория зависит от пропускной способности кабеля.

1.2.2 Если вы хотите купить кабель (Патч-корд или коммутационный шнур), то, приходя в магазин, где делают(обжимают) или продают готовые патч-корды вы говорить: «Мне нужен кабель для соединения напрямую 2-х компьютеров. Мне надо Х метров. Моя сетевая карта работает на скорости Y Мбит». Где Y – это максимальная скорость вашей сетевой карты. Далее переходим к 3-му пункту.

## 2. Обжимаемся.

2.1 Удалите внешнюю оболочку кабеля на длину 12-13 мм (1/2 дюйма). В обжимном инструменте имеется специальный нож и ограничитель.

2.2 Расплетите кабель и расположите провода так, как показано на рисунках:

| 1-й конец кабеля | 2-й конец кабеля |
| --- | --- |

2.3 Поверните вилку металлическими контактами вверх или пластмассовым «хвостиком» вниз (выбирайте, как вам больше нравится ) и вставьте в неё кабель. Проверьте, все ли проводки находятся на своём месте.

2.3.1 Если есть обжимной инструмент, то с его помощью обожмите вилку с кабелем.

2.3.2 Если специального инструмента нет, то обожмите при помощи тонкой плоской отвёртки. Поверните вилку железными контактами вверх. Вдавите все контакты (разумеется, по одной штучке) в вилку так, чтобы они воткнулись в проводочки, повредив их изоляцию и законтачив с металлической частью. Затем вдавите пластмассовый зажим (удобнее сделать это более толстой отвёрткой). Зажим, это выступающий пластмассовый прямоугольник, находящийся между металлическими контактами и выходящим из вилки кабелем (ближе к кабелю). Этот зажим держит провод в вилке, чтобы он ненароком не выскочил.

Эти действия должны быть выполнены с обоими концами кабеля, но (!ВНИМАНИЕ!) порядок заделки проводов на разных концах должен быть разный! (см. пункт 2.1)

## 3. Вставляем.

Не имеет значения, каким концом кабеля, в какой компьютер вставлять. Вставьте кабель до щелчка. На обеих сетевых картах должны загореться лампочки.