### Мощность импульсных трансформаторов

| Типоразмер | Мощность | Габариты феррита | Эфф. сечение сердечника, мм2 | Объем, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EE 10/5.5/5 | 2.0 | 10,2х5,5х4,8 | 10,9 | 287 |
| EE 13/7/4 (EF 12.6) | 2.8 |  |  |  |
| EE 13/7/4 | 4.5 | 12.6x6.5x3.7 | 12,4 | 367 |
| E16/8/5 (EF 16) | 6.9 | 16x8.2x4.7 | 20,1 | 756 |
| EE 16 | 8.0 |  |  |  |
| EE 19/8/5 | 10.0 | 19x8x4.8 | 22,5 | 891 |
| EI 22 | 12.4 |  |  |  |
| EE 22 | 12.4 | 21.1x8.7x5 |  |  |
| EI 25 | 23.3 |  |  |  |
| EE 25 | 23.3 |  |  |  |
| E25/13/7 (EF 25) | 38.0 | 25х12,8х7,5 | 52,5 | 3020 |
| EI 28 | 52.0 |  |  |  |
| EE 28 | 52.0 | 28x12.5x10.7 | 52 | 2990 |
| EI 30 | 69.0 |  |  |  |
| EE 30 | 69.0 | 30x15.2x7.3 | 60 | 4000 |
| EER 28 | 78.4 |  |  |  |
| EI 35 | 105.2 | 34,6х14,65х9,7 | 84,8 | 5900 |
| EI 40 | 153.7 |  |  |  |
| EE 40/16/12 | 153.7 | 40,6х16,5х12,5 | 149 | 11500 |
| EER 35 | 155.8 |  |  |  |
| EER 40 | 211.2 |  |  |  |

Предположим, что нам необходимо намотать импульсный трансформатор, электрическая схема которого приведена на рисунке ниже:

По схеме начинаем намотку трансформатора с вывода 4. Наматываем необходимое количество витков первичной обмотки виток к витку снизу вверх, а затем сверху вниз. Последний слой если он не заполняет каркас трансформатора по всей высоте, необходимо равномерно распределить. Конец первичной обмотки зачищаем и припаиваем к выводу 1. Прокладываем межобмоточную изоляцию (полиэтиленовую или фторопластовую ленту в несколько слоев) и наматываем в несколько проводов вторичную обмотку. Начало вторичной обмотки припаиваем к выводу 8, а конец - к выводу 5, не изменяя при этом направление намотки. И, наконец, изолируем снаружи вторичную обмотку.

При намотке следует избегать перегибов и узелков, так как это чревато межвитковым замыканием.