Трансформаторы силовые ТС-80

Серия этих трансформаторов разрабатывалась для питания ламповой и транзисторной бытовой радиоаппаратуры.

Сердечники трансформаторов, могут быть, как стержневыми, сечением 22х32, изготовленными из стальной ленты (основная масса трансформаторов), так и броневыми из Ш-образных пластин.

Необходимо иметь в виду, что приведённые здесь моточные данные, могут отличаться  на имеющиеся у Вас трансформаторы, в связи с изменениями ТУ, заводов изготовителей, прошествии времени и прочих условий и их следует принимать, только как основу. При  необходимости определить более точно количество витков обмоток имеющегося у Вас трансформатора, намотайте дополнительную обмотку с известным количеством витков, замерьте на ней напряжение и по полученным данным просчитайте ваш трансформатор.

Трансформаторы силовые ТС-80, броневые.

Трансформатор ТС-80.

Начнём, пожалуй, с самого первого ТС-80, разработанного для применения в ламповых радиоприёмниках.

Трансформатор разработан для работы в 5-ти - 6-ти ламповых радиоприёмниках, для питания их анодным напряжением 290 - 310 вольт, при суммарном токе до 85 мА. Сердечник трансформатора набран из штампованных Ш-образных пластин, размером Ш32х40. Мощность трансформатора 80 ватт.

Трансформатор рассчитан для работы с кенотроном 5Ц4С, но может быть использован и с другим, ток накала которого не более 3-х ампер, при соответствующей подгонке режима и цоколёвке.

На верхнем экране трансформатора имеются две панели. Одна для колодки переключателя сети, другая для кенотрона.

Рисунок 1. Внешний вид трансформатора ТС-80.

В нижнем экране трансформатора выведено семь проводов.

Два белых провода - сеть.

Два зелёных провода - накал ламп приёмника.

Один чёрный провод - экран.

Один красный провод - плюс выпрямленного анодного напряжения.

Один провод красно-жёлтый - минус анодного (средняя точка анодной обмотки).

Схема трансформатора изображена на рисунке 2, моточные данные приведены в таблице 1.

Схема распайки панели для колодки переключения сети, может отличаться от приведённой.

Рисунок 2. Схема трансформатора ТС-80.

Таблица 1. Моточные данные трансформатора ТС-80.

| NN выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia | 368+57 | ПЭВ-1 0,35 | 110+17 | 0,35 |
| Iб | 57+368 | ПЭВ-1 0,35 | 17+110 | 0,35 |
| II | 950+950 | ПЭВ-1 0,18 | 275+275 | 1,0 |
| III | 24 | ПЭВ-1 1,0 | 6,5 | 1,0 |
| IV | 19 | ПЭВ-1 1,0 | 5,5 | 1,0 |

Трансформаторы силовые ТС-80, стержневые.

Трансформатор ТС-80-1.

Силовой трансформатор ТС-80-1, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1' (220 вольт), и устанавливается перемычка на выводы 2 и 2', (смотри схему трансформатора на рисунке 3).

Моточные данные трансформатора ТС-80-1, приведены в таблице 2.

Рисунок 3. Схема трансформатора ТС-80-1.

Таблица 2. Моточные данные трансформатора ТС-80-1.

| Сердечник | NN выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛМ22х32 | 1-2-3 | 475+75 | ПЭВ-1 0,49 | 110+17 | 0,35 |
|  | 1'-2'-3' | 475+75 | ПЭВ-1 0,49 | 110+17 | 0,35 |
|  | 4-5 | 33 | ПЭВ-1 0,69 | 7,5 | 1,0 |
|  | 4'-5' | 33 | ПЭВ-1 0,69 | 7,5 | 1,0 |
|  | 6-6' | 46+46 | ПЭВ-1 0,69 | 19,5 | 1,0 |
|  | 7-7' | 46+46 | ПЭВ-1 0,69 | 19,5 | 1,0 |
|  | 10-10' | 14,5+14,5 | ПЭВ-1 0,44 | 6,3 | 0,3 |

Трансформатор ТС-80-2

Рисунок 4. Внешний вид трансформатора ТС-80-2.

Силовой трансформатор ТС-80-2, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 2', при этои необходимо установить перемычку между выводов 1'-2.

Схема силового трансформатора ТС-80-2, изображена на рисунке 5, а в таблице 3, приведены его характеристики и моточные данные.

Рисунок 5. Схема трансформатора ТС-80-2.

Таблица 3. Моточные данные и электрические параметры трансформатора ТС-80-2.

| Сердечник | NN выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛМ22х32 | 1-9+9'-1' | 271+271 | ПЭВ-1 0,51 | 127 | 0,35 |
|  | 2-10+10'-2' | 201+201 | ПЭВ-1 0,33 | 93 | 0,35 |
|  | 3-13+13'-3' | 82+82 | ПЭВ-1 0,55 | 36 | 0,5 |
|  | 4-6-7-8 | 82+82+82 | ПЭВ-1 0,55 | 18+18+18 | 0,5 |
|  | 4'-6'-7'-8' | 82+82+82 | ПЭВ-1 0,55 | 18+18+18 | 0,5 |
|  | 5-11+11'-5' | 44,5+44,5 | ПЭВ-1 0,51 | 19 | 0,35 |

Трансформатор ТС-80-4

Силовой трансформатор ТС-80-4, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах и устанавливался, например в цветные телевизионные приёмники.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1', при этом необходимо установить перемычку на выводы 2 и 2'. Электрическая схема трансформатора ТС-80-4, изображена на рисунке 6. Его характеристики и моточные данные приведены в таблице 4.

Рисунок 6. Схема трансформатора ТС-80-4.

Таблица 4. Моточные данные трансформатора ТС-80-4.

| Сердечник | NN выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛ22х32 | 1-2-3 | 475+75 | ПЭВ-1 0,49 | 110+17 | 0,4 |
|  | 1'-2'-3' | 475+75 | ПЭВ-1 0,49 | 110+17 | 0,4 |
|  | 4-5 | 55 | ПЭВ-1 0,69 | 12,5 | 1,2 |
|  | 4'-5' | 55 | ПЭВ-1 0,69 | 12,5 | 1,2 |
|  | 6-6' | 125,5+125,5 | ПЭВ-1 0,69 | 58,5 | 1,0 |
|  | 8-8' | 35,5+35,5 | ПЭВ-1 0,49 | 16 | 0,4 |
|  | 10-10' | 14,5+14,5 | ПЭВ-1 0,35 | 6,3 | 0,3 |

Трансформатор ТС-80-6

Рисунок 7. Внешний вид трансформатора ТС-80-6.

Силовой трансформатор ТС-80-6, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1'. Дополнительная обмотка 3-3' могла соединяется с первичной обмоткой(1-1') и использовалась для питания электродвигателя. В обычном включении трансформатора, её можно не использовать.

У трансформаторов ранних выпусков, первичная обмотка рассчитывалась для подключения к сети 127/220 вольт, и состояла из двух частей. Первая часть, это обмотка 1-9, перемычка, и обмотка 9'-1'. Вторая часть, это обмотка 2-10, перемычка, и обмотка 10'-2' (смотри трансформатор ТС-80-2).

В этом случае сеть 220 вольт подавалась на выводы 1 - 2' и замыкались выводы 1'-2.

Схема трансформатора ТС-80-6 (на 220 вольт) изображена на рисунке 8, моточные данные и характеристики, приведены в таблице 5.

Рисунок 8. Схема трансформатора ТС-80-6.

Таблица 5. Моточные данные и электрические параметры трансформатора ТС-80-6.

| Сердечник | № выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛМ22х32 | 1-9+9'-1' | 475+475 | ПЭВ-1 0,5 | 220 | 0,35 |
|  | 3-11+11'-3' | 55,5+55,5 | ПЭВ-1 0,31 | 26 | 0,15 |
|  | 4-5 | 46 | ПЭВ-1 0,8 | 10 | 2,0 |
|  | 4'-5' | 46 | ПЭВ-1 0,8 | 10 | 2,0 |
|  | 6-12+12'-6' | 51,5+51,5 | ПЭВ-1 0,4 | 24 | 0,3 |
|  | 7-8 | 23 | ПЭВ-1 0,4 | 5,0 | 0,3 |
|  | 7'-8' | 23 | ПЭВ-1 0,4 | 5,0 | 0,3 |

Трансформатор ТС-80-7

Силовой трансформатор ТС-80-7, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах. Использовался в основном в звукоусилительной аппаратуре.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1', при этом перемыкаются выводы 2 и 2'. Электрическая схема трансформатора ТС-80-7, изображена на рисунке 9, а его данные приведены в таблице 6.

Рисунок 9. Схема трансформатора ТС-80-7.

Таблица 6. Моточные данные трансформатора ТС-80-7.

| Сердечник | № выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛМ22х32 | 1-2 | 475 | ПЭВ-1 0,49 | 110 | 0,35 |
|  | 1'-2' | 475 | ПЭВ-1 0,49 | 110 | 0,35 |
|  | 5-3-6 | 118+22 | ПЭВ-1 0,69 | 25+5,5 | 1,0 |
|  | 5'-3'-6' | 118+22 | ПЭВ-1 0,69 | 25+5,5 | 1,0 |
|  | 7-8 | 54 | ПЭВ-1 0,39 | 11,2 | 0.21 |
|  | 7'-8' | 54 | ПЭВ-1 0,39 | 11,2 | 0,21 |
|  | 9-10 | 28 | ПЭВ-1 0,44 | 6,0 | 0,3 |
|  | 9'-10' | 28 | ПЭВ-1 0,44 | 6,0 | 0,3 |

*- Выпускались трансформаторы ТС-80-7 с первичной обмоткой, аналогичной трансформатору ТС-40-1. Включение в сеть и нумерация выводов первички совпадает. При этом у вторичных обмоток II и II' отсутствуют выводы 3 и 3' (они уже входят в состав первичной обмотки) и имеются только 5-6 и 5'-6', остальные вторичные обмотки без изменений.

Трансформатор ТС-80-8

Силовой трансформатор ТС-80-8, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.

Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.

Подключение сети к его первичной обмотке, отличается от других трансформаторов ТС-80.

Сеть 220 вольт подаётся на выводы 2 и 3 - на одной катушке, на другой катушке соответствующие выводы 2' и 3' необходимо замкнуть между собой.

Электрическая схема трансформатора ТС-80-7, изображена на рисунке 10, характеристики его приведены в таблице 7.

Рисунок 10. Схема трансформатора ТС-80-8.

Таблица 7. Моточные данные и характеристики трансформатора ТС-80-8.

| Сердечник | № выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение, ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛМ22х32 | 1-2+2'-1' | 198,5+198,5 | ПЭВ-1 0,49 | 93 | 0,35 |
|  | 3-5-8+8'-5'-3' | 120-150,5+150,5-120 | ПЭВ-1 0,49 | 127* | 0,35 |
|  | 6-12+13'-11 | 64,5+64,5 | ПЭВ-1 0,69 | 28 | 1,3 |
|  | 11-13+12'-6' | 64,5+64,5 | ПЭВ-1 0,69 | 28 | 1,3 |
|  | 7-9+9'-7 | 11,5+11,5 | ПЭВ-1 0,49 | 5,0 | 0.5 |

* - Напряжение указано для выводов 3-3'. Напряжение на выводах 3-5 = 28в, на выводах 5-5'= 70в.